## Slide 1: Limites actuelles des calculateurs quantiques
Timothé Presles
Notes: ID=d924773e-9a16-4d6d-9803-8cb819e99682 Recipe=text_billboard Type=TextOnly Variant=0 FamilyID=AccentBoxWalbaum_Zero

## Slide 2: Sommaire
Temps de cohérence
Taux d’erreur
  Sources d’erreur
  Correction d’erreur
Nombre de qubits et connectivité

## Slide 3: Temps de cohérence
Notion de temps de cohérence
  Définition : Temps durant lequel les propriétés de la physique quantique s’appliquent à un système
    En théorie, tout système est soumis en tout temps aux propriétés de la physique quantique
    Cependant, selon l’interprétation de Copenhague, ces propriétés ne se manifestent que si le système est suffisamment isolé d’interactions déterministes
  Nécessité d’un temps de cohérence suffisant
    Chaque opération nécessite un temps donné
    La cohérence doit être maintenue jusqu’à ce que toutes les opérations soient réalisées
    En pratique, il n’est pas possible de savoir si le système a perdu sa cohérence au cours du calcul (possible en théorie, mais complexe à mettre en œuvre sur un calculateur)

## Slide 4: Temps de cohérence
Temps de calcul nécessaire
  Ressource de calcul
    Le temps de cohérence est une ressource fondamentale quantifiant le nombre d’opérations qui peuvent être réalisées
    Le temps d’exécution d’un opérateur dépend de la technologie (durée variant de la nanoseconde à la milliseconde)
  Profondeur de circuit
    Métrique permettant d’évaluer le temps nécessaire pour réaliser un calcul
    Dans la majorité des algorithmes, plusieurs portes peuvent être appliquées simultanément à différents qubits à chaque étape du calcul
    En retenant, pour chaque étape, l’opération nécessitant le plus de temps, on obtient le temps de cohérence nécessaire pour exécuter l’algorithme.

## Slide 5: Temps de cohérence
Quelques métriques
  Temps de cohérence maximal
    Experiences démontrant des temps de cohérence
    Conditions expérimentales favorisant un temps de cohérence long
  Limites liées à l’environnement de calcul
    Nécessité d’interagir avec le système (interactions non déterministes)
    Ramènent les temps de cohérence à des durées bien inférieures à la seconde (dépend également de la technologie)

## Slide 6: Temps de cohérence
Facteurs limitant le temps de cohérence
  Facteurs extérieurs
    Champs électromagnétiques (appareils environnants, terrestre…)
    Gravité
    Rayons cosmiques
    Agitation thermique
    …
  Facteurs internes
    Pour les qubits fabriqués (supraconducteurs, quantum dots…), des défauts de fabrication inévitables peuvent limiter le temps de cohérence

## Slide 7: Taux d’erreur
Principaux types d’erreur
  Erreur de bit (bit flip)
    Erreur entrainant l’inversion de l’état du qubit lors du calcul
    Analogue à l’application spontanée d’une porte dans le circuit
  Erreur de phase (phase flip)
    Erreur entrainant la modification de la phase du qubit lors du calcul
    Analogue à l’application spontanée d’une porte dans le circuit
  Occurrence des erreurs
    Peuvent arriver à tout moment du calcul, de l’initialisation des qubits à leur mesure, en passant par les opérations

## Slide 8: Nombre de qubits et connectivité
Causes d’erreur
  Interactions non déterministes avec l’extérieur
    Causes analogues aux interactions limitant le temps de cohérence, mais n’entrainant pas la décohérence du système
  Imprécisions dans la transmission d’information
    Opérations réalisées avec des lasers, champ électromagnétiques…
    Limites de précision entrainant une erreur dans le contrôle des qubits (portes quantiques, stabilisation…)
  Causes analogues en annealing
    Informations transmises par des champs magnétiques externes ou jonctions de Josephson, soumis aux mêmes imprécisions

## Slide 9: Taux d’erreur
Notion de fidélité
  Définition
    Métrique quantifiant la probabilité qu’une opération se passe correctement dans un circuit quantique
    Associé à la mesure ou aux opérateurs. La fidélité des portes à deux qubits est souvent prise comme référence
    A l’heure actuelle, la fidélité des portes quantiques à deux qubits varie entre et
    On considère qu’une fidélité de l’ordre de permettrai d’obtenir un réel avantage quantique
  Estimation quantitative du nombre d’opérations
    Analogue à la profondeur de circuit pour le temps de cohérence
    A partir d’un certain nombre d’opérations, l’erreur devient prédominante et il n’est plus possible de discerner les solutions

## Slide 10: Taux d’erreur
Correction d’erreur
  Approche classique
    Méthode générale : Répéter l’envoi de l’information (séquence de bits identiques) et en déduire l’information transmise
    Nécessite de mesurer l’état des bits envoyés
  Approche quantique
    Circuits quantiques auxiliaires permettant de comparer les états et de les corriger pendant le calcul
  Alternative : Mitigation d’erreur
    Soustraire au résultat une distribution de probabilité correspondant aux erreur (bruit) du hardware
    Méthode non-générale
Mesure !

## Slide 11: Taux d’erreur
Notion de qubit logique
  Circuit de correction d’erreur
    Un qubit logique est composé de plusieurs qubits physiques
    Deux types de qubits composant un qubit logique :
      Qubits d’état : Encode l’état du qubit logique
      Qubits auxiliaires : Stabilisent le qubit logique
  La stabilisation est permise par des algorithmes de correction d’erreur
    Les qubits auxiliaires mesurent si une erreur est survenue, et réalisent (si besoin) des opérations afin de rétablir l’état du qubit physique concerné.
    Les qubits d’état encodant l’état du qubit logique servent de « sauvegarde » aux qubits auxiliaires.

## Slide 12: Taux d’erreur
Codes de stabilisation
  Circuits quantiques permettant de créer des qubits logiques
  Dépendent de 3 paramètres
    Nombre de qubits d’état : Nombre de qubits d’état utilisés pour encoder l’état du qubit logique
    Nombre de qubits physiques : Nombre de qubits physiques utilisés pour encoder le qubit logique. On a donc qubits auxiliaires
    Distance de code : Nombre minimal d’erreur simultanées pouvant transformer un état « valide » en un autre état « valide »
  Objectif : Trouver des codes pour lesquels et sont les plus petits possibles, et le plus grand possible
Circuit quantique implémentant le code de Shor . Ici, E correspond à un opérateur ajoutant simulant l’ajout d’erreur au système

## Slide 13: Nombre de qubits et connectivité
Nombre de qubits des machines actuelles
  Nombre de qubits physiques vs. logiques
    Entre 30 et 1000 qubits physiques / qubit logique aujourd’hui
    Nombre de qubits annoncé = nombre de qubits physiques
  Noisy Intermediate Scale Quantum (NISQ) computing
    Notion introduite par Preskill (2018)
    Ordinateur quantiques actuels, bruités avec peu de qubits
  Fault Tolerant Quantum Computing (FTQC)
    Ordinateur quantiques futurs, disposant de beaucoup de qubits résilients à l’erreur
    Il est communément admis que l’ère FTQC commencera lorsqu’il existera une démonstration expérimentale d’avantage quantique

## Slide 14: Nombre de qubits et connectivité
Limites liées à la connectivité
  Limites physiques
    Il existe une limite à la compacité des systèmes
    Probabilité d’erreur et de décohérence proportionnelle à la taille du processeur quantique
  Limites de connectivité
    Dans un calculateur quantique, les qubits ne sont pas tous connectés les uns aux autres
    Nécessité de permuter les états entre les qubits pour réaliser certaines opérations
    Entraine des opérations supplémentaires (notamment des SWAP), ce qui rajoute de l’erreur potentielle

## Slide 15: Nombre de qubits et connectivité
Notion de volume quantique
  Difficulté de comparer les hardwares entre eux
  Métrique synthétisant les notions précédentes
    Obtenue en multipliant le nombre de qubits logiques avec le nombre d’opérations « faisables » (en termes de temps de cohérence et d’erreur liée aux opérations)
    Ordinateurs NISQ : Volume quantique de l’ordre de
    Avantage quantique potentiel : Volume quantique de l’ordre de jusqu’à (pour certains problèmes de référence)
    Il reste encore pas mal de boulot !!!

## Slide 16: Temps de cohérence
Temps de calcul nécessaire en recuit quantique
  Rappels
    Le système converge d’un état initial vers un état final
    Si le processus est suffisamment lent, le système reste à son niveau d’énergie minimal
    Plus la convergence est lente, plus on a de chances de mesurer un état d’énergie minimal
  Limites de temps de cohérence
    Un compromis doit être trouvé entre le temps de cohérence et le temps de convergence
    Un temps de convergence trop court implique de faibles chances de respecter le théorème adiabatique
    Un temps de convergence trop long implique un fort risque de décohérence avant la fin du calcul